## Slide 1: 基于智能语音识别与分析的情绪管理系统
G R A D U A T I O N
T H E S I S D E F E N S E
2 0 2 1 / 0 6 / 2 0
答辩人:朱孝虎

## Slide 2: 大体结构
01
选题意义
02
系统概述
03
功能演示
04
功能实现

## Slide 3: 选题意义 SIGNIFICANCE
话语作为人们交流表达最直接的方式，其中蕴藏了大量的信息，不仅有表面意思还有情感信息。 | 人们在信息爆炸的环境中迷失变得，对自己的了解不多，也不注意自己情绪调节 | 利用用户说的话，通过分析，帮助用户增加自己的了解，并调节用户情绪

## Slide 4: 系统概述
感知层:
1.通信连接的建立
2.音频文件的采集
3.音频文件上传
服务端:
1.监听并响应感知层请求
2.监听并响应客户端请求
3.数据处理
客户端:
1.关键词词云展示
2.心情曲线及分析
3.智能推荐及每日一笑
4.今日总结

## Slide 5: 功能演示
在设备说话并将数据上传，观察词云，图表及分析，推荐和总结的内容是否进行相关的改变

## Slide 6: 功能实现 DATA ANALYSIS
01
采集
02
传输
03
处理
04
展示
1.连上指定wifi和指定服务器
2.音频文件采集
3.音频文件上传
1.wav文件重构
1.PCM转字符串
2.关键词提取
3.情感分析
4.关键词捕捉
5.词云生成
6.情绪分析
7.智能推荐
8.获取笑话
9.词性分析总结
10.最值统计
11.名言获取
1.图片传输
2.曲线图绘制
3.推荐的展示和响应
4.饼状图生成
5.UI界面优化
6.应用层协议设计

## Slide 7: 采集
优点：
1.将本属于单片机的运算处理转移到云端
2.减小单片机的负荷，增加单片机的续航时间
3.方便开发和管理，所有语音文件都能在服务器上观察到。
待解决问题:
1.新文件名如何生成
2.如何知道该上传哪个文件
解决方案:
1.向服务器时间戳作为文件名
2.向服务器请求待发送的文件名
最容易想到的方案:
1.随机生成文件名
2.遍历每个文件，和维护的已上传文件比较，不相同则上传

## Slide 8: 传输
待解决问题:
1.串口控制ESP8266不能直接传输wav文件，只能传送字符串
解决方案:
1.按字节读出发送最后在服务端重构WAV文件

## Slide 9: 处理
待解决问题:
1.WAV转字符串不稳定
解决方案:
2.参数自适应

## Slide 10: 展示
请求帧格式:
“from” int类型 0 表示单片机 1表示服务端 2表示客户端
“ID” string类型 表示设备特定的序号 用此字段可实现客户端绑定特定单片机
“time“ int 类型 表示想要数据离现在的时间
“k“ 专门用于关键字，表示想要的top k
“order“ string类型 表示此次请求的目的
“data” string 类型 用于传输一些信息比如文件上传时的文件名
待解决问题:
1.怎样才能不混乱的完成数据的相应
解决方案:
1.采用请求与响应的格式再加上自定义应用层协议
具体请求举例:{"data":"","from":0,"ID":"123","time":0,"k":0,"order":"219"}

## Slide 11: 展望
向 “预测未来” 尝试性地迈出了一步
数据采集+分析 = ？
预测未来！！！

## Slide 12
G R A D U A T I O N
T H E S I S D E F E N S E
谢谢观看
THANKS
2 0 2 1 / 0 6 / 2 0